## Slide 1
Sistem yang menyepadankan antara suatu besaran dengan suatu simbol.
Decimal : memiliki 10 simbol : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Binary : memiliki 2 simbol : 0 dan 1
Octal : memiliki 8 simbol : 0,1,2,3,4,5,6,7
Hexadecimal : memiliki 16 simbol : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
contoh :
110(10) = 110D = 100 + 10 + 0  1x102 + 1x101 + 0x100
110( 2) = 110B = 4 + 2 + 0  1x 22 + 1x 21 + 0x 20
110( 8) = 110O = 64 + 8 + 0  1x 82 + 1x 81 + 0x 80
110(16) = 110H = 256 + 16 + 0  1x162 + 1x161 + 0x160
Sistem Bilangan

## Slide 2
Transformasi Sistem Bilangan Decimal  Binary
1010 1101 B = … … … D
1x27+0x26+1x25+0x24 + 1x23+1x22+0x21+1x20 =
128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1
1010 1101 B = 1 7 3 D
173D = … … … B
2 173 1
2 86 0
2 43 1
2 21 1
2 10 0
2 5 1
2 2 0
1
173D = 1010 1101B
128 64 32 16 8 4 2 1
27 26 25 24 23 22 21 20
a b c d e f g h (B)

## Slide 3
Transformasi Sistem Bilangan Decimal  Octal
2 5 5 O = … … … D
2x82 + 5x81 + 5x80 =
128 + 40 + 5
2 5 5 O = 1 7 3 D
173D = … … … O
8 173 5
8 21 5
2
173D = 2 5 5 O
512 64 8 1
83 82 81 80
a b c d (O)

## Slide 4
Transformasi Sistem Bilangan Decimal  Hexadecimal
A D H = … … … D
10x161 + 13x160 =
160 + 13
A D H = 1 7 3 D
173D = … … … H
16 173 D
A
173D = A D O
4096 256 16 1
163 162 161 160
a b c d (H)

## Slide 5
Transformasi Sistem Bilangan Binary  Octal Binary  Hexadecimal
Binary  Octal
11011011011 B = … … … O
bobot : 21 421 421 421
11|011|011|011
3 3 3 3
11011011011 B = 3333 O
Binary  Hexadecimal
11011011011 B = … … … H
bobot : 421 8421 8421
110|1101|1011
6 D B
11011011011 B = 6 D B H
Octal  Binary
3333 O = … … … B
3 3 3 3
11|011|011|011
3333 O = 11011011011 B
Hexadecimal  Binary
6DB H = … … … B
6 D B
110|1101|1011
6 D B H = 11011011011 B

## Slide 6
Decimal
1 1
1 7 3 (10)
6 9 (10)
————— +
2 4 2 (10)
Binary
1 1 0
1 1 0 (2)
1 1 (2)
——————— +
1 0 0 1 (2)
Octal
1 1
1 7 3 (8)
6 5 (8)
————— +
2 6 0 (8)
Hexadecimal
1 1
1 A E (16)
F 5 (16)
————— +
2 A 3 (16)
Aritmatika Sistem Bilangan Addition
1. Lakukan penjumlahan per kolom (angka yg berbobot sama) dimulai dari angka paling kanan
2. Jika hasil penjumlahan suatu kolom masih dapat direpresentasikan dgn sebuah simbol, maka simbol tersebut dituliskan pada kolom yg sama (kolom dimana penjumlahan dilakukan)
3. Namun jika hasil penjumlahannya lebih dari 1 simbol, maka simbol dg bobot sama dituliskan pada kolom yg sama (kolom dimana penjumlahan tersebut dilakukan); dan simbol dg bobot lebih besar dimasukkan dlm penjumlahan berikutnya (kolom sebelah kanannya)  Carry In

## Slide 7
Aritmatika Sistem Bilangan Substraction
Decimal
-1
1 7 3 (10)
6 9 (10)
————— —
1 0 4 (10)
Binary
-1-1
1 1 0 (2)
1 1 (2)
——————— —
1 1 (2)
Octal
-1
1 7 3 (8)
6 5 (8)
————— —
1 0 6 (8)
Hexadecimal
-1
1 A E (16)
F 5 (16)
————— —
B 9 (16)
1. Lakukan pengurangan per kolom (angka yg berbobot sama) dimulai dari angka paling kanan
2. Jika hasil pengurangan suatu kolom dapat dilakukan secara langsung (tanpa peminjaman), maka simbolnya dituliskan pada kolom yg sama (kolom dimana pengurangan dilakukan)
3. Namun jika pengurangan tidak dapat dilakukan secara langsung, maka dilakukan peminjaman (Borrow In) pada angka disebelah kanannya dimana besar peminjaman tergantung dari sistem bilangannya; angka yg telah dipinjam akan berkurang 1

## Slide 8
Jika pada Decimal bilangan negatif diberi minus sign (-),
pada Binary tanda negatif menggunakan sign bit (0: positif, 1: negatif).
2 cara penulisan bilangan negatif :
1’s complement : meng-invert setiap bit pada bilangan Binary ( )
2’s somplement : meng-invert setiap bit pada bilangan Binary dan menambahkannya dengan 1 ( + 1)
contoh :
+173D  0 1010 1101B
-173D  1 0101 0010B (1’s complement)
-173D  1 0101 0011B (2’s complement)

sign bit
Bilangan Negatif di Binary

## Slide 9
Aritmatika Sistem Bilangan Negative Binary
1’s complement with positive result
1 1 1 1
+3 (10) 0 0 1 1 (2)
-2 (10) 1 1 0 1 (2)
————— + ——————— +
+1 (10) 0 0 0 0 (2)
1 (2)
——————— +
0 0 0 1 (2)
1’s complement with negative result
1 1
+3 (10) 0 0 1 1 (2)
-4 (10) 1 0 1 1 (2)
————— + ——————— +
-1 (10) 1 1 1 0 (2)
2’s complement with positive result
1 1
+3 (10) 0 0 1 1 (2)
-2 (10) 1 1 1 0 (2)
————— + ——————— +
+1 (10) 0 0 0 1 (2)
2’s complement with negative result
+3 (10) 0 0 1 1 (2)
-4 (10) 1 1 0 0 (2)
————— + ——————— +
-1 (10) 1 1 1 1 (2)

## Slide 10
BCD Binary Coded Decimal
contoh :
NBCD : 173.8 D  0001 0111 0011 . 1000 B
2421 : 173.8 D  0001 1101 0011 . 1110 B
Creep : 173.8 D  10000 00111 11100 . 00011 B
Menerjemahkan suatu simbol decimal dengan padanan binary-nya
berdasarkan tabel yang telah disepakati

## Slide 11
Bagaimana cara mengubah Decimal  Binary ?
Bagaimana cara mengubah Decimal  Octal ?
Bagaimana cara mengubah Decimal  Hexadecimal ?
Bagaimana cara mengubah Binary  Octal ?
Bagaimana cara mengubah Binary  Hexadecimal ?
Bagaimana penjumlahan di Binary, Octal, dan Hexadecimal ?
Bagaimana pengurangan di Binary, Octal, dan Hexadecimal ?
Sebutkan kelebihan sistem digital dibandingkan sistem analog
Checklist