## Slide 1: Presentation Title
Subtitle

## Slide 2: ALJABAR BOOLE

## Slide 3: PENDAHULUAN
Pada tahun 1849, George Boole mempublikasikan skema aljabar untuk mendeskripsikan proses yang berhubungan dengan pendekatan logika.
Selanjutnya aljabar ini populer sebagai aljabar boole.
Pada awal tahun 1930 Claude Shannon menunjukkan bahwa aljabar boole mampu digunakan untuk deskripsi rangkaian logika.
Pada bagian ini akan ditunjukkan kegunaan aljabar boole dalam hal desain dan analisis rangkaian logika.

## Slide 4: Aksioma dalam Aljabar Boole
1a. 0 ∙ 0 = 0
1b. 1 + 1 = 1
2a. 1 ∙ 1 = 1
2b. 0 + 0 = 0
3a. 0 ∙ 1 = 1 ∙ 0 = 0
3b. 1 + 0 = 0 + 1 = 1
4a. Jika x = 0, maka = 1
4b. Jika x = 1, maka = 0

## Slide 5: Teorema Variable Tunggal
5a. x ∙ 0 = 0
5b. x + 1 = 1
6a. x ∙ 1 = x
6b. x + 0 = x
7a. x ∙ x = x
7b. x + x = x
8a. x ∙ = 0
8b. x + = 1
9. = x
x
_
x
_
x
_
_

## Slide 6: Prinsip Dualitas Aljabar Boole
Dualitas Ekspresi Boolean diperoleh dengan mengganti operator AND dengan ekivalen operator OR, dan operator OR dengan ekivalen operator AND, bit ‘0’ dengan ekivalen bit ‘1’, dan bit ‘1’ dengan bit ‘0’.
Prinsip ini akan berguna dalam manipulasi aljabar boole dalam penyederhanaan rangkaian logika.

## Slide 7: SIFAT DUA dan TIGA VARIABLE (1)
10a. x ∙ y = y ∙ x
10b. x + y = y + x
11a. x ∙ (y ∙ z) = (x ∙ y) ∙ z
11b. x + (y + z) = (x + y) + z
12a. x ∙ (y + z) = x ∙ y + x ∙ z
12b. x + y ∙ z = (x + y) ∙ (x + z)
13a. x + x ∙ y = x
13b. x ∙ (x + y) = x
Commutative
}
}
}
}
Associative
Distributive
Absorptive

## Slide 8: SIFAT DUA dan TIGA VARIABLE (2)
14a. x ∙ y + x ∙ = x
14b. (x + y) . (x + ) = x
15a.
15b.
y
x + y
x
y
=
.
x . y
x
=
+
y
y
Combining
Teorema DeMorgan
}
}
Notes: Tambahkan teorema nomor 16

## Slide 9: EKIVALEN SIMBOL
X = X'
X = (X')'

## Slide 10
1. Buktikan teorema : X • Y + X • Y' = X
Contoh Pembuktian Teorema Aljabar Boole Berdasarkan Aksioma
Dan Teorema Variable Tunggal :
X • Y + X •Y' = X • (Y + Y')
X • (Y + Y') = X • (1)
X • (1) = X
2. Buktikan teorema : X + X • Y = X
X + X • Y = X • 1 + X • Y
X • 1 + X • Y = X • (1 + Y)
X • (1 + Y) = X • (1)
X • (1) = X
Sifat Distributive :
Sifat Komplemen :
Sifat Identitas :
Sifat Identitas
Sifat distributive
identitas
identitas

## Slide 11
TEOREMA DeMorgan
(X + Y)' = X' • Y'
(X • Y)' = X' + Y'
Gerbang NOR equivalent dengan
Gerbang AND yang inputnya dikomplemen
Gerbang NAND equivalent dengan
Gerbang OR yang inputnya dikomplemen
Contoh:
Z = A' B' C + A' B C + A B' C + A B C'
Z' = (A + B + C') • (A + B' + C') • (A' + B + C') • (A' + B' + C)
Teorema DeMorgan dapat digunakan mengkonversi
pernyataan AND/OR menjadi pernyataan OR/AND
Notes: Ditambahkan gambar rangkaiannya
Untuk lebih memperjelas konsep DeMorgan, tambahkan contoh soal

## Slide 12
Suatu Tabel Kebenaran dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi Boolean
Sebuah tabel kebenaran dapat dinyatakan dalam dua bentuk fungsi boolean yang ekivalen
Fungsi-fungsi persamaan yang diperoleh dari suatu tabel kebenaran disebut sebagai “canonical form” ( bentuk2 Canonic).
Sum of Products Form
Disebut juga disjunctive normal form, merupakan ekspansi
Bagian minterm tabel kebenaran
F = A' B C + A B' C' + A B' C + A B C' + A B C
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
F' = A' B' C' + A' B' C + A' B C'
TABEL KEBENARAN (TRUTH TABLE)

## Slide 13
Sum of Products
F dalam bentuk SoP :
F(A,B,C) = Sm(3,4,5,6,7)
= m3 + m4 + m5 + m6 + m7
= A' B C + A B' C' + A B' C
+ A B C' + A B C
Penyederhanaan dengan Aljabar Boole :
F = A B' (C + C') + A' B C + A B (C' + C)
= A B' + A' B C + A B
= A (B' + B) + A' B C
= A + A' B C = A ( 1+BC ) +A’BC
= A + ABC + A’BC = A +( A+A’ )BC
= A + B C
Realisasi Hasil Penyederhanaan
Fungsi SoP
CANONICAL SUM of PRODUCT (SoP)
Notes: Persamaan terakhir ? Cari urutannya !

## Slide 14
Product of Sums / Conjunctive Normal Form / Maxterm Expansion
Hasil pembacaan fungsi boolean PoS berdasarkan tabel kebenaran :
Bentuk Maxterm :
Tentukan baris pada tabel kebenaran
Dengan F = 0.
‘0’ pada kolom input merupakan notasi
Masukan tanpa komplemen.
‘1’ pada kolom input merupakan notasi
Masukan dengan komplemen.
F(A,B,C) = PM(0,1,2)
= (A + B + C) (A + B + C') (A + B' + C)
F’(A,B,C) = PM(3,4,5,6,7)
= (A + B' + C') (A' + B + C) (A' + B + C') (A' + B' + C) (A' + B' + C')
PERNYATAAN CANONICAL PRODUCT of SUM (PoS)

## Slide 15
Canonical Sum of Products
Minimized Sum of Products
Canonical Products of Sums
A
B
F
2
F
3
F
1
C
PERBANDINGAN HASIL REALISASI